## Slide 1: 计算机原理与系统 01 概述
范静涛 | fanjingtao@tsinghua.edu.cn

## Slide 2
程序设计是
科学 or 玄学？

## Slide 3
提纲
课程定位
前后关联
理论实现
教学大纲

## Slide 4
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
贯穿通路：从“高级语言”到“逻辑门”——理解无法理解的问题——思路拓展
高级语言源代码
编译器
中间代码
链接器
机器指令静态形式
操作系统
机器指令动态形式
进程/线程
虚拟机/二次编译
处理器
微指令执行形式
流水线、分支预测等
XX器
运算逻辑
门电路
静态：
优化
调度：
优化
逻辑：
优化
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 5
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
大一学习C/的第一个障碍：计算和数学不一样 整型不是整数，浮点型不是实数
    (1e20 + -1e20) + 3.14 --> 3.14
    1e20 + (-1e20 + 3.14) --> ??
贯穿通路：从“高级语言”到“逻辑门”——理解无法理解的问题——思路拓展
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 6
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
不理解计算的底层实现，不懂汇编：不会理解Bug，不能调整性能
贯穿通路：从“高级语言”到“逻辑门”——理解无法理解的问题——思路拓展
// Flips The Red And Blue Bytes (256x256)
void flipIt_C(void* buffer) {
unsigned char* b = buffer;
unsigned char temp;
for (int i = 0; i < 256 * 256; i++) {
temp = b[i * 3 + 0];
b[i * 3 + 0] = b[i * 3 + 2];
b[i * 3 + 2] = temp;
}
} //C无法满足性能要求，几乎没有性能优化空间了
在线编译工具 https://godbolt.org
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 7
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
AX：累加器（Accumulator）
BX：基地址（Base）
CX：计数 （Counter）
DX：数据 （Data）
SP：栈顶指针（Stack Point）
BP：基址指针（Base Pointer）
SI：源索引 （Source Index）
DI：目标索引 （Destination Index）
16位寄存器
名字
前面有E，表示扩展到32位
前面有R，表示扩展到64位
内存间操作
必须通过寄存器中转
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 8
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
不理解计算的底层实现，不懂汇编：不会理解Bug，不能调整性能
贯穿通路：从“高级语言”到“逻辑门”——理解无法理解的问题——思路拓展
// Flips The Red And Blue Bytes (256x256)
void flipIt_ASM(void* buffer) {
void* b = buffer; // Pointer To The Buffer
__asm { // Assembler Code To Follow
mov ecx, 256*256 // Set Up A Counter (Dimensions Of Memory Block)
mov ebx, b // Points ebx To Our Data (b)
label: // Label Used For Looping
mov al,[ebx+0] // Loads Value At ebx Into al
mov ah,[ebx+2] // Loads Value At ebx+2 Into ah
mov [ebx+2],al // Stores Value In al At ebx+2
mov [ebx+0],ah // Stores Value In ah At ebx
add ebx,3 // Moves Through The Data By 3 Bytes
dec ecx // Decreases Our Loop Counter
jnz label // If Not Zero Jump Back To Label
}
} // 利用CPU内置寄存器的高效访问机制，提升性能
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 9
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
大O代表的复杂度
不考虑数据规模的横向比较
层次存储结构
考虑数据规模、划分与组织
有趣的扩展阅读https://www.zhihu.com/question/488790905/answer/2166887822
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 10
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
① 代码执行时间计算多项式：每个表达式执行时间×次数
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 11
void SelSort(int a[], int len) {
int IndexOfMin = 0;
for (int i = 0; i < len - 1; i++) {
IndexOfMin = i;
for (int j = i + 1; j < len ; j++) {
if (a[j] < a[IndexOfMin]) {
IndexOfMin = j;
}
}
if (IndexOfMin != i) {
SWAP(a[i], a[IndexOfMin]);
}
}
}
推导选择排序在最坏情况下的时间复杂度
操作 | 耗时 | 执行次数
变量初始化/赋值 | C1 | 
整数减法 | C2 | 
整数比较 | C3 | 
整数加法 | C4 | 
访问数组元素 | C5 | 
交换 | C6 | 
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 12
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
② 换了更快的机器，时间复杂度变不变？执行时间变不变？
③ 数据规模变大了，时间复杂度变不变？执行时间变不变？
反常识/玄学举例：
小规模的矩阵转置，大规模的矩阵转置，哪个快？
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 13
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
④ 数据仅内容变了，时间复杂度变不变？执行时间变不变？
David A. Huffman
1951年，MIT的Robert M. Fano教授留给学生一道选择题：参加期末考试；或者交出一份学期论文：找到使用二进制代码表示数字、字母或者其他符号的最佳编码方法。
1952，A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 14
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <iostream>
int main(int argc, char* argv[]) {
//0~255随机数填充数组
const unsigned Size = 20000;
int Array[Size];
for (unsigned i = 0; i < Size; i++) {
Array[i] = std::rand() % 256;
}
//排序后更快
std::sort(Array, Array + Size);
//记录启动时间
clock_t Start = clock();
long long sum = 0;
//执行十万轮
for (unsigned Round = 0; Round < 100000; Round++) {
//对大于等于128的数字求和
for (unsigned i = 0; i < Size; ++i) {
if (Array[i] >= 128)
sum += Array[i];
}
}
//记录结束时间
double elapsedTime = static_cast<double>(clock() - Start)
/ CLOCKS_PER_SEC;
std::cout << elapsedTime << "s" << std::endl;
std::cout << "sum = " << sum << std::endl;
}
20000个数据，不排序，11.6391s
20000个数据， 排序， 3.9062s
32768个数据，不排序，19.3055s
32768个数据， 排序， 6.3119s
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 15
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
⑤ 数据仅内容变了，空间复杂度变不变？
1.69亿像素坐标排序
带来的灾难
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 16
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
⑥ 运行机制优化，能带来什么？
1.69亿像素图像
序列拼接
多层次并行
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 17
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
打开大门：从“算法效率”到“计算性能”——达到无法达到的性能——技能提升
提问：O代表的时间复杂度，如何来的？和算法执行时间是什么关系？
⑦ 编译器做了优化，时间复杂度变不变？执行时间变不变？
空间复杂度变不变？
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 18
tail recursion. 尾递归优化使原本 O(n) 的调用栈空间只需要 O(1)
unsigned long long Factorial(unsigned long long x) {
if(x == 1) {
return x;
}
return Factorial(x - 1) * x;
}
unsigned long Factorial(unsigned long x, unsigned long Count,
unsigned long long Res) {
if(x > Count) {
return Res;
}
return Factorial(x + 1, Count, x * Res);
}
尾递归形式：
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 19
课程定位：贯穿通路、打开大门、开阔眼界
开阔眼界：从“CPU”到“GPU”——课本之外的风景——培养创新
引入前沿讲座
剖析创新思路和课内知识的结合
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 20
一碗硬饭

## Slide 21
提纲
课程定位
前后关联
理论实现
教学大纲

## Slide 22
前后关联：承上启下
计算机原理与系统
C/C++计算机语言与程序设计
数据结构
数字电路技术基础
离散数学
后续涉及“计算实现”的全部课程
提供理论基础
强化深入理解和综合运用
提供理论和技能基础
AI = Big data + Computing power + Deep learning
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 23
硬饭软吃

## Slide 24
提纲
课程定位
前后关联
理论实现
教学大纲

## Slide 25
教学大纲：教材
CMU 15-213/15-513 Introduction to Computer Systems 计算机系统导论的教材
国内北大、哈工大使用
网络评价很高
根据我系学生基础与培养目标的不同，略过部分章节，同时对内容进行了调整与整合
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 26
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
第一部分：概述与基础（6学时讲授， 12学时课外） |  |  |  |  | 
1 | 概述： 计算的发展历史，计算机机系统基本理论、发展历程、以程序实例讲解计算机组成部分的分工与协作 | 讲授 （计算器具专题讲座，1学时） | 2 | 阅读、调研 | 2
2 | 信息的表示与操作1： 内存基本组成，包括位、字节、字节序列、典型数据类型的尺寸、布尔代数、整型的码与计算，位操作与溢出判定。 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （enum的位域组合、不同彩色压缩编码转换，提供基础环境，实现局部核心代码） | 4
3 | 信息的表示与操作2： 以IEEE754浮点数标准基础，讲述单/双精度浮点数的定义、表示、计算特性；回顾CPU字长，加深值/码关联，讲述字节对齐对性能的影响 | 讲授 | 2 | 习题，上机 （游戏中特定值搜索与修改实验，涉及浮点数编码，字节对齐性能影响，提供基础代码，要求实现核心部分） | 6
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 27
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
第二部分：机器级程序（14学时讲授， 28学时课外） |  |  |  |  | 
4 | 编程基础： CPU基本架构与发展历程；C/C++、汇编、机器指令之间的关系；C/C++代码向汇编代码的转换环境、汇编基本运行环境。 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （尝试局部变量、全局变量、顺序、循环、分支结构代码的汇编代码转化，并分析基本原理） | 2
5 | 数据操作： 数据传送、压入与弹出栈数据、寻址模式 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （从可读性和效率角度，验证编译器优化的汇编代码生成） | 4
6 | 算数逻辑操作： 加载有效地址、整数运算、位移运算 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （从可读性和效率角度，验证编译器优化的汇编代码生成） | 4
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 28
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
7 | 控制： 条件码、跳转指令、分支、循环 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （从可读性和效率角度，验证编译器优化的汇编代码生成） | 4
8 | 过程： 运行时栈、转移控制、局部存储 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （从可读性和效率角度，验证编译器优化的汇编代码生成） | 4
9 | 函数与栈帧： 函数调用与返回的相关操作与原理、函数调用规范、递归实现 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证多种递归函数向汇编代码的转换，总结共性规律） | 4
10 | 数据与函数： 一维数组、多维数组、结构体、联合体、类的内存表示，强化字节对齐概念 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （CrackMe实验：特定密码和授权机制下的反汇编解密，提高汇编阅读与调试能力 | 6
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 29
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
第三部分：处理器（10学时讲授， 20学时课外） |  |  |  |  | 
11 | 处理器体系结构概述： 典型处理器架构、异同、优缺点、使用场景 | 讲授 | 2 | 阅读、调研 | 4
12 | 时序与组合逻辑： 算数逻辑运算器ALU | 讲授 | 2 | 习题、上机 （ALU的Verilog设计） | 4
13 | 流水线与分支预测： 多级流水线结构与机制、分支预测、分支结构与数据组织 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （分析排序与非排序数据的分类效率） | 4
14 | GPGPU1： GPU体系架构发展 | 讲授 （含前沿报告1学时） | 2 | 阅读、调研 | 4
15 | GPGPU2： 基于GPU架构的Cuda程序性能优化 | 讲授 （含前沿报告1学时） | 2 | 阅读、调研 | 4
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 30
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
第四部分：存储（12学时讲授， 24学时课外） |  |  |  |  | 
16 | 存储概述： 存储技术发展、存储墙、局部性原理和缓存技术，回顾C/C++文件操作 | 讲授 | 2 | 习题，上机 （C/C++文件综合操作回顾） | 2
17 | 高速缓存： 原理、算法和数据布局对性能的影响 | 讲授 | 2 | 习题，上机 （验证不同规模规模矩阵转置的性能差异） | 2
18 | 虚拟内存1： 虚拟内存工作原理，分段分页、页表和TLB相关机制、动态内存管理 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （实现 new/delete malloc/free） | 2
19 | 虚拟内存2： 链接、动静态链接库、内存映射、跨进程内存简单共享 | 讲授 | 2 | 习题，上机 （验证动态链接库，跨进程内存共享） | 4
20 | 文件IO： 文件分类、IO操作、元数据、标准流、重定向 | 讲授 | 2 | 习题，上机 （多进程文件协同处理实验：多个进程通过内存共享和映射） | 10
21 | RAID与分布式文件系统 | 讲授 （含前沿报告1学时） | 2 | 阅读、调研 | 4
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 31
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
第五部分：并发（22学时讲授， 44学时课外） |  |  |  |  | 
22 | 进程并发 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证同一程序多示例运行的内存隔离） | 2
23 | 多路IO复用并发 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证多路IO复用效率） | 4
24 | 线程并发1： 线程执行模型、创建与回收 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证线程并行性） | 4
25 | 线程并发2： 线程的挂起与恢复控制 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （可暂停倒计时） | 4
26 | 线程并发3： 线程内存模型、变量映射、共享变量 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证线程并行性协同处理同一事务） | 4
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 32
教学大纲：进度安排
第几讲 | 主要内容 | 教学要素 | 学时 | 课外学时 | 课外学时
27 | 线程并发5：线程安全、可重入性 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证多线程链表操作） | 4
28 | 单指令多数据模式1：GPGPU并行程序的串行展开 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （CUDA中的if展开推演） | 4
29 | 单指令读数据模式2：远程进程同步 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （MPI简单操作） | 4
30 | 多指令多数据模式：远程进程异步 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （MPI异步分发与回收） | 4
31 | 并发性能优化 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （生命游戏：多线程并发，竞争、线程安全，提供基础代码，实现核心部分） | 6
32 | 线程并发5：线程安全、可重入性 | 讲授 | 2 | 习题、上机 （验证多线程链表操作） | 4
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 33
做点软饭？

## Slide 34
提纲
课程定位
前后关联
理论实现
教学大纲

## Slide 35
计算实现：从新认识helloworld
#include <stdio.h>
int main() {
printf("hello, world\n");
}
经典的“ hello.c ”C-源程序
# i n c l u d e <sp> < s t d i o .
35 105 110 99 108 117 100 101 32 60 115 116 100 105 111 46
h > \n \n i n t <sp> m a i n ( ) \n {
104 62 10 10 105 110 116 32 109 97 105 110 40 41 10 123
\n <sp> <sp> <sp> <sp> p r i n t f ( " h e l
10 32 32 32 32 112 114 105 110 116 102 40 34 104 101 108
l o , <sp> w o r l d \ n " ) ; \n }
108 111 44 32 119 111 114 108 100 92 110 34 41 59 10 125
hello.c的ASCII文本表示
功能：输出“hello,world”
预处理
(cpp)
编译
(cc1)
汇编
(as)
链接
(ld)
printf.o
计算机不能直接执行hello.c！
hello.c
源程序
(文本)
hello.i
源程序
(文本)
hello.s
汇编语言程序
(文本)
hello.o
可重定位目标程序
(二进制)
hello
可执行目标程序
(二进制)
以下是GCC+Linux平台中的处理过程
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 36
计算实现：从新认识helloworld
“./hello”
hello可执行文件
Red：shell命令行处理
Blue：可执行文件加载
Cyan：hello程序执行过程
“./hello”
“hello,world/n”
“hello,world/n”
所有过程都是在CPU执行指令所产生的控制信号的作用下进行的。
数据经常在各存储部件间传送。故现代计算机大多采用“缓存”技术！
$ ./hello
hello, world
$
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 37
计算理论：图灵机
https://turingmachinesimulator.com
完成专门任务的机器：
① 无穷长的纸带，上面写着“符号”
② 操作头：读，写，左右移动1格
③ 有穷个“状态”，根据状态和读入符号 决定“状态跳转”和“操作”——转移函数
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 38
计算理论：图灵机
https://turingmachinesimulator.com
完成通用计算的机器：
把完成某一任务A的图灵机的“转移函数”写入纸带。图灵机B可以读入A的转移函数并执行任务A。
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 39
吃有吃相

## Slide 40
硬性要求：诚实严谨
学习纪律
  保持课堂安静，头脑清醒，思维活跃
  认真、独立、按时完成并提交作业
  最好带电脑来上课，但不要做课堂无关的事情
要求
  所有作业必须独立完成，一经发现抄袭上报教务处。
  作业必须经上机调试通过，按时完成并提交作业。
Notes: 变量和常量实现机制有何不同

## Slide 41
感谢各位专家！敬请批评指正！
前沿知识与科学精神并重
战略眼光与家国情怀兼具
融入学生与团队思政建设
瞄准脑解析前沿科学问题
开展基础性深入交叉研究
服务世界级一流学科建设
下次见